## Slide 1
Стандартизированная работа (СР)
Стандартизированная работа — это инструмент для организации безопасного и эффективного производства, в основе которого лежат действия человека, гарантирующий качество продукции и исключающий потери.
1. Время такта – это расчетный интервал времени, отражающий скорость, с которой следует производить единицу продукции.
Время такта позволяет определить объем работы для каждого рабочего.
Этапы последовательного внедрения СР и усовершенствования
Время
Оператор А
Тт
(1) Время такта (Тт)
(2) Время цикла (Тц)
Фактическое время, требуемое рабочему, для выполнения цикла работы
(3) Периодические работы
Замена тары, проверка качества и др. (на один Тц)
(4) Переналадка
Время на замену оснастки
(5) Колебание цикла
Разница максимального и минимального Тц
(6) Среднее значение цикла
Среднеарифметическое значений колебаний Тц
Время такта =
Установленное время производства в смену
Необходимое количество деталей в смену
Диаграмма рабочей загрузки
Три элемента СР:
Установленное время производства в смену – это рабочее время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности.
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2 | Кв. 3 | Кв. 4
Продажи | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Этап 1
Хронометраж и документирование процесса
Этап 2
Обучение персонала работать по
стандарту
Этап 3
Наблюдение за выполнением работ по стандарту
Этап 4
Выявление проблемных мест, препятствующих
соблюдению
стандарта
Этап 5
Усовершенство-
вание стандарта – устранение
отклонений
А
P
С
D
Цикл PDCA: Plan – планируй, Do – выполняй,
Check – контролируй, Act – реагируй на отклонения.
2. Последовательность выполнения работ – это установленная очередность выполнения работ, позволяющая рабочему безопасно и эффективно производить качественную продукцию.
3. Стандартный запас – это минимально необходимые для осуществления циклических операций заготовки, которые находятся внутри технологического процесса.
Время цикла – это фактическое время, затрачиваемое на выполнение операции.
Для равномерного протекания процесса и равномерной загрузки рабочих необходимо, чтобы время цикла было равно времени такта.
Идеальное состояние: Время такта = Время цикла
Шаги при проведении хронометража:
1. Изучить процесс и определить начало и окончание процесса.
2. Выбрать место таким образом, чтобы иметь хороший обзор всего рабочего процесса и не мешать
сотруднику, выполняющему операции.
3. Разбить процесс на элементы и вписать
в лист замеров времени.
4. Определить контрольные точки для замеров
по каждому элементу.
5. Провести непрерывный хронометраж
нескольких циклов (рекомендуется 10 замеров)
с фиксацией времени по каждому элементу.